## Slide 1
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Faculty of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Laboratory of MACHINE DYNAMICS
Aeroelastic Analysis of a Turboprop Aircraft's Propeller and Parametric Stability Analysis of Whirl Flutter Aeroelastic Phenomenon
Diploma Thesis
TSICHLAKIS DIOGENIS
iD 6216
Supervisor : Professor Sotirios Natsiavas
Notes: Καλημέρα, ονομάζομαι Τσιχλάκης Διογένης και θα σας παρουσιάσω την Διπλωματική μου εργασία, στην οποία διεξάγουμε μια αεροελαστική ανάλυση σε προπέλα αεροσκάφους και γίνεται η ανάλυση ευστάθειας του φαινομένου Whirl Flutter(ή αλλιώς και ελλειπτικός στροβιλισμός) (-).

## Slide 2
CONTENT
SUBJECT MATTER OF THE DIPLOMA
DESIGN AND CHARACTERISTICS OF A PROPELLER
FLUID - MECHANICAL ANALYSIS FOR SOLID PROPELLER
AEROELASTIC ANALYSIS - DEFORMABLE PROPELLER
PARAMETRIC STABILITY ANALYSIS OF THE 'WHIRL FLUTTER' PHENOMENON
Notes: Για τα περιεχόμενα της παρουσίασης
Αρχικά θα αναφερθούμε στο αντικείμενο της εργασίας, τους στόχους και τα φαινόμενα που μελετάμε.
Στην 2η ενότητα ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό και τον τρόπο λειτουργίας της προπέλας. και
Στην συνέχεια με την θεώρηση στερεής προπέλας, αναλύουμε ρευστομηχανικό πρόβλημα.
Στην 4η ενότητα εισάγουμε την παραμορφωσιμότητα της κατασκευής και επιλυόυμε το αεροελαστικό μοντέλο.
Ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξάγουμε μια παραμετρική ανάλυση ευστάθειας για το φαινόμενο Whirl Flutter (-).

## Slide 3
Aerodynamic loads & Spectral Analysis
Aeroelastic response
SUBJECT MATTER OF THE DIPLOMA
Goal
Design & Criteria
Modelling Process
Theoretical & Computational tools
Gyroscopic Phenomena, Instability and Flutter
The Problem
Design
Fluid – Mechanical Analysis (CFD)
Analysis for stability phenomena (WF)
Aeroelastic(FSI)
Notes: (-)Σκοπός μας στην παρούσα εργασία είναι ο σχεδιασμός μιας προπέλας πραγματικών εφαρμογών, η οποία θα ικανοποιεί κάποια βασικά κριτήρια
(-) Επιπλέον μελετάμε τα αναπτυσσόμενα αεροδυναμικά φορτία και τα αναλύουμε στο πεδίο της συχνότητας
(-) Ερχόμαστε σε επαφή με τα απαραίτητα θεωρητικά και υπολογιστικά εργαλεία.
(-) Ακόμα γίνονται γνώριμες οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που εμφανίζονται στην μοντελοποιήση και επίλυση προβλημάτων αλληλεπίδραση.
(-) και μελετάμε την αεροελαστική απόκριση αυτών
(-) και τέλος μέσα από την εργασία αυτή γνωρίζουμε την σημασία και επικυνδινότητα της δυναμικής αστάθειας.

## Slide 4
DESIGN AND PROPELLER’S CHARACTERISTICS
Thrust Generator device
Propeller
Design Criteria
Buoyancy Surfaces (Blades)
Variable pitch angle
Airfoils
Material
Sufficient Dimensions
Clark Y Section
R.A.F 6 Section
Notes: (-) Η προπέλα είναι μια συσκευή(-) που μετατρέπει την μηχανική ενέργεια στην δύναμη που ονομάζουμε ώση, επιταχύνοντας μια μάζα αέρα. (-) Οι προπέλες αποτελούνται από μια ή περισσότερες επιφάνειες άντωσης τα επονομαζόμενα πτερύγια.
(-) Για τον σχεδιασμό της προπέλας οφείλουμε να ακολουθήσουμε κάποια βασικά κρητήρια.
(-) Η γωνία κλίσης για κάθε διατομή της πτέρυγας διαφοροποιείται με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή φορτίων.
(-) Για την δική μας προπέλας χρησιμοποιούμε αεροτομές τύπου Clark Y και RAF 6.
(-) Επιλέγουμε ως υλικό aliiminium alloy γενικού τύπου λόγο χαμηλού βάρους και κόστους .
(-) Και η προπέλα μας έχει 2 πτερύγια και συνολική διάμετρο 2.2 μέτρο (-)

## Slide 5
Propeller Design
Chart: Geometrical dimensions for propeller’s blade
| 0 | 4.9999999999999996E-2 | 9.9999999999999992E-2 | 0.15 | 0.19999999999999998 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.39999999999999997 | 0.44999999999999996 | 0.5 | 0.54999999999999993 | 0.6 | 0.64999999999999991 | 0.7 | 0.75 | 0.79999999999999993
h/b | 0.25455 | 0.23644 | 0.21913 | 0.20429 | 0.18983 | 0.17785 | 0.16752 | 0.15826 | 0.1498 | 0.14259 | 0.13492 | 0.12824 | 0.1224 | 0.11829 | 0.11307 | 0.10979 | 0.10857
b/D | 0.1 | 0.10227 | 0.10455 | 0.10591 | 0.10727 | 0.10734 | 0.10636 | 0.10455 | 0.10195 | 0.098182 | 0.094332 | 0.089318 | 0.083182 | 0.075318 | 0.064318 | 0.049682 | 0.031818
p/D | 0.21578 | 0.19833 | 0.18246 | 0.16898 | 0.15708 | 0.14676 | 0.13883 | 0.13169 | 0.12534 | 0.12019 | 0.11543 | 0.11106 | 0.10749 | 0.10472 | 0.10273 | 0.10154 | 0.10115
Mechanical properties Aluminum alloy | Density | Young ’s Modulus | Poisson | Tensile limit | Tensile Strength
Mechanical properties Aluminum alloy | Density | Young ’s Modulus | Poisson | Tensile limit | Tensile Strength
DESIGN AND PROPELLER’S CHARACTERISTICS
Notes: (-) Στο σχήμα βλέπουμε τα διαγράμματα των γεωμετρικών διαστάσεων για πτερύγιο προπέλας που χρησιμοποιείται σε κινητήρα turboprop.
(-) Ενώ στο Σχήμα στα δεξιά, βλέπουμε το δισδιάστατο σχέδιο της προπέλας, στο οποίο αναγράφονται κάποιες βασικές διαστάσεις. Επίσης βλέπουμε 4 τομές στο αριστερά πτερύγιο της προπέλας, όπου είναι ευδιάκριτη η διαφοροποίηση των διατομών από την βάση προς την κορυφή (-).

## Slide 6
Characteristics & Forces
Ροπή M
Ώση Τ
α : Angle of attack(AOA)
β : c
Ω : Blade’s angular velocity
r : cross section – hub distance [%R]
: cross section velocity (Relative)
: C
dT : Thrust
dM : Moment
dD : Drag
dL : Lift
Angle between airfoil’s chord and
DESIGN AND PROPELLER’S CHARACTERISTICS
Moment M
Thrust T
Notes: H προπέλα, μπορεί να θεωρηθεί ως μια περιστρεφόμενη πτέρυγα αεροσκάφους. Έτσι, παράγονται δυνάμεις άντωσης(-) και οπισθελκούσας(-) στις διατομές της εμεις Εκφράζουμε τις δυνάμεις, σε διευθύνσεις κάθετα (-) και παράλληλα(-) στο επίπεδο περιστροφής . Από το διανυσματικό άθροισμα αυτών προκύπτει η συνολική Ώση και Ροπή.(-). Η σχετική γωνία προσβολής(-) είναι αυτή που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τα αναπτυσσόμενα φορτία

## Slide 7
Harmonic Components for the forces
V = Flight velocity
WR = Rotational speed
VR = Relative blade velocity
α = ΑΟΑ
Τ = Force out- of –plane
D= Force in- plane
ψ = Propeller’s relative angle in respect to free flow’s velocity vector
Top view
Side view
Front view
nP φορτία (1P, 2P, 3P κλπ.)
2-P Lift
2-P Moment
(n repeats per rotation
DESIGN AND PROPELLER’S CHARACTERISTICS
Direction of rotation
Flight velocity
Notes: Κατά την λειτουργία η προπέλα καταπονείται και σε δυναμικά φορτία τα οποία είναι η σημαντικότερη πηγή προέλευσης αστοχίας για την κατασκευή μας , τα φορτία αυτά είναι γνωστά ως nP φορτία (-).
(-) Εμφανίζονται στις καταστάσεις απογείωσης, προσγείωσης και ελιγμών,,,, λόγο της γωνίας ανάμεσα στην παραγώμενη ώση και την πορεία της πτήσης.
(-) Λόγο της γωνίας αυτής τα πτερύγια 1 και 5 που φαίνονται στην πλάγια όψη, βλεπουν διαφορετική γωνία προσβολής. Έτσι το κάθε πτερύγιο υπόκειται σε μια ημιτονοειδή μεταβολή των φορτίων σε κάθε περιστροφή.(-)
Η διαφορά αυτή των φορτίων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη (-) μιας σταθερής κάθετης Δύναμης και μιας Ροπής (-) όπως φαίνεται στην κάτοψη.

## Slide 8
FLUID – MECHANICAL ANALYSIS FOR SOLID PROPELLER
“Unsteady Compressible Reynolds – Averaged Navier Stokes (URANS)”
Continouetion equation
Momentum equation
Were :
“SST k-ω 2 Equation”
were :
+
And Reynolds stress tensor :
Notes: Για τον υπολογισμό του ροϊκού πεδίου οι εξισώσεις που το διέπουν στην πλήρη τους μορφή δεν μπορούν να επιλύθούν, έτσι, επιλύουμε τις εξισώσεις URANS(-) οι οποίες αποτελούν μια διαφορετική διατύπωση. Για την έκφραση του τανυστή Reynolds(-) που περιλαμβάνεται στις εξισώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε το μοντέλο τύρβης SST k-ω 2 εξισώσεων (-). Το μοντέλο αυτό επιλέγεται έναντι των υπολοίπων, για την ικανότητά του να εκφράζει τις μεγάλες διαφορές στις κλίσεις πίεσης και την αποκόληση της ροής στα τοιχώματα. Έτσι συνολικά πρέπει να επιλύσουμε 5 εξισώσεις.(-)

## Slide 9
Numerical Solution Methodology
Finite volume method (FVM)
Were :
φ = arbitrary scalar quantity
And :
N = number of surfaces around the volume elements
= value of φ transmitted through surface f
= mass flow through surface f (convection term)
= Surface area f
= slope φ on surface f
V = Element’s volume
In respect to time
In respect to space (2nd order upwind)
Sliding Mesh Method
Time discretization:
Discrete Fourier transformation
Fast Fourier Transformation (FFT)
Periodic function:
Initial number of computations
FLUID – MECHANICAL ANALYSIS FOR SOLID PROPELLER
Notes: Για την επίλυση εφαρμόζουμε την ΄μέθοδο των πεπερασμένων όγκων, (-). Στην συνέχεια διακριτοποιούμε χωρικά με ένα σχήμα 2ης τάξης (-) και χρονικά με επίσης(-) 2ης τάξης σχήμα . Για τα στοιχεία του πλέγματος που περιστρέφονται με την προπέλα, εφαρμόζεται η μέθοδος (-) Sliding mesh κατά την οποία στις εξισώσεις εισάγεται η σχετική ταχύτητα.
(-) Για την εξαγωγή των αρμονικών συνσιτωσών από τις συνολικές φορτίσεις, εφαρμόζουμε τον μετασχηματισμό Fourier με χρήση του αλγόριθμου FFT για μείωση του υπολογιστικού κόστους.

## Slide 10
Discretization
Node number | 
Element number | 
Node number | 
Element number | 
Criterion | Value | Acceptable
Orthogonality | Min =0.315 | 0 -1 (1 = Optimal)
Aspect Ratio | Max = 8 | 1 – 100 (1 = Optimal)
Skewness | Max = 0.65 | 0 - 1 (0 = Optimal)
Comparison with experiment
Difference in values(RMS) |  | 
V |  | 
8 | 0.45435% | 0.2191%
12.5 | 0.3542% | 0.10439%
15 | 0.2483% | 0.1502%
Difference in values(RMS) |  | 
V |  | 
8 | 0.45435% | 0.2191%
12.5 | 0.3542% | 0.10439%
15 | 0.2483% | 0.1502%
FLUID – MECHANICAL ANALYSIS FOR SOLID PROPELLER
Stationary volume
Rotational volume
Thrust Coefficient
Power Coefficient in respect to velocity ratio J
Thrust Coefficient
Notes: Για την διακριτοποίηση (-) Χωρίζουμε το υπολογιστικό μας πεδίο σε 2 κυλινδρικούς όγκους ελέγχου. (-) Χρησιμοποιούμε γραμμικά τετραεδρικά στοιχεία με 4 κόμβους. Η επιλογή αυτή γίνεται κυρίως λόγο της ικανότητάς τους να διακριτοποιούν περίεργες γεωμετρίες.(-) Στους πίνακες παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δείκτες ποιότητας για το πλέγμα.
(-)Από την σύγκριση των υπολογισμένων τιμών με τις πειραματικές τιμές (-) Βλέπουμε τα διαγράμματα των συντελεστών Ώσης (-) και Ισχύς (-) συναρτήση του λόγου ταχυτήτων (-). Τα διαγράμματα παρουσιάζονται συναρτήσει του λόγου ταχυτήτων διότι για την ίδια τιμή J, οι διατομές των πτερυγίων βλέπουνε την ίδια σχετική γωνία προσβολής. Από τα διαγράμματα (-) επιβεβαιώνουμε το υπολογιστικό μας μοντέλο.

## Slide 11
Results - Loads
Operational conditions
 | Σετ 1 | Σετ 2 | Σετ 3 | Σετ 4
Aircraft’s velocity |  |  |  | 
Propeller’s rotational speed |  |  |  | 
Propeller’s pitch angle |  |  |  | 
Aircraft’s pitch angle |  |  |  | 
 | Σετ 1 | Σετ 2 | Σετ 3 | Σετ 4
Aircraft’s velocity |  |  |  | 
Propeller’s rotational speed |  |  |  | 
Propeller’s pitch angle |  |  |  | 
Aircraft’s pitch angle |  |  |  | 
FLUID – MECHANICAL ANALYSIS FOR SOLID PROPELLER
Propeller’s Thrust T [N]
Propeller’s Thrust T [N]
Propeller’s Thrust T [N]
Propeller’s Thrust T [N]
Rotation’s time step
Rotation’s time step
Rotation’s time step
Rotation’s time step
Convergence plot for thrust – set 3
Convergence plot for thrust – set 1
Convergence plot for thrust – set 2
Convergence plot for thrust – set 4
T
Time t [sec]
Time t [sec]
Notes: Επιλύουμε το σύστημα για 4 διαφορετικά σετ τιμών, ενώ οι γωνίες κλίσης προπέλας και ανόδου του αεροσκάφους επιλέγονται για κατάσταση απογείωσης.
(-) Επιλύουμε το ροϊκό πεδίο έτσι ώστε σε κάθε χρονικό βήμα η προπέλα να περιστρέφεται κατά 18 μοίρες.
(-) Στο Σχήμα αυτό βλέπουμε την απόκριση της ώσης για όλα τα σετ τιμών για τις 3 τελευταίες περιστροφές της προπέλας, όπου μπορούμε να διακρίνουμε την σύγκλιση της λύσης αλλά και το μέγεθος της δύναμης. Γενικά όσο μικρότερο είναι το J τόσο μεγαλύτερα τα αναπτυσσόμενα φορτία. (-) Στα από κάτω διαγράμματα βλέπουμε την περιοδική συμπεριφορά της απόκρισης για την ώση και την ροπή Mz του επιπέδου περιστροφής. Μπορούμε να δούμε ότι τα φορτία έχουν 2πλάσια συχνότητα από την συχνότητα περιστροφής της προπέλας.

## Slide 12
Oscillation amplitude for the harmonic components for the 1st set of values |  |  |  |  |  | 
Load | Τ |  |  |  |  | 
Component |  |  |  |  |  | 
0P | 1720 | 7.16 | 21 | 37.4 | 379 | 37.1
1P | 2.38 | 1.26 | 2.7 | 3.8 | 0.23 | 5.25
2P | 28 | 21.6 | 21.3 | 56.8 | 5 | 53.6
3P | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 6.5 | 0.7 | 5.7
Oscillation amplitude for the harmonic components for the 1st set of values |  |  |  |  |  | 
Load | Τ |  |  |  |  | 
Component |  |  |  |  |  | 
0P | 1720 | 7.16 | 21 | 37.4 | 379 | 37.1
1P | 2.38 | 1.26 | 2.7 | 3.8 | 0.23 | 5.25
2P | 28 | 21.6 | 21.3 | 56.8 | 5 | 53.6
3P | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 6.5 | 0.7 | 5.7
Value set | 2ο |  |  | 3ο |  |  | 4ο |  | 
Load | Τ |  |  | Τ |  |  | Τ |  | 
Component |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0P | 1120 | 312 | 34.9 | 3476 | 706.6 | 77.8 | 2839 | 654.3 | 77.8
1P | 2.7 | 1.5 | 6 | 1.9 | 0.25 | 10.3 | 3.7 | 0.225 | 10.3
2P | 33 | 6 | 62 | 35.8 | 5.5 | 99.7 | 39.8 | 7.16 | 99.7
3P | 1.5 | 0.11 | 1 | 4.4 | 0.7 | 10 | 0.18 | 0.036 | 10
Value set | 2ο |  |  | 3ο |  |  | 4ο |  | 
Load | Τ |  |  | Τ |  |  | Τ |  | 
Component |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0P | 1120 | 312 | 34.9 | 3476 | 706.6 | 77.8 | 2839 | 654.3 | 77.8
1P | 2.7 | 1.5 | 6 | 1.9 | 0.25 | 10.3 | 3.7 | 0.225 | 10.3
2P | 33 | 6 | 62 | 35.8 | 5.5 | 99.7 | 39.8 | 7.16 | 99.7
3P | 1.5 | 0.11 | 1 | 4.4 | 0.7 | 10 | 0.18 | 0.036 | 10
Results - FFT
FLUID – MECHANICAL ANALYSIS FOR SOLID PROPELLER
Notes: Μέσo του μετασχηματισμού Fourier κατασκευάζουμε διαγράμματα ΄(-) απόκρισης συχνότητας. Από τα διαγράμματα αυτά εξάγουμε το πλάτος ταλάντωσης των αρμονικών συνιστωσών για τα φορτία.
Για το (-) (-) 1ο σετ τιμών, στον επάνω πίνακα, παρουσιάζουμε το στατικό φορτίο 0P και τις 3 πρώτες αρμονικές συνιστώσες των ροπών και δυνάμεων.
Από τις τιμές του Πίνακα βλέπουμε με κίτρινο τα μεγαλύτερα πλάτη της 2P συνιστώσας και συγκεκριμένα με κόκκινο χρώμα τονίζονται τα πλάτη ταλάντωσης των ροπών που βρίσκονται πάνω στο επίπεδο περιστροφής, όπου είναι και τα σημαντικότερα για την ακεραιότητα της κατασκευής.
Στον 2ο Πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές για τα υπόλοιπα σετ τιμών. Όπου παρατηρούμε την ίδια συμπεριφορ.

## Slide 13
AEROELASTIC ANALYSIS – DEFORMABLE PROPELLER
Derivation of the system’s equations
ΣΣ :
+
Gyroscopic stiffening
+
ΑΣ :
Notes: Η Αεροελαστικότητα είναι η επιστήμη στην οποία ο αέρας και η κατασκευή είναι ισχυρά συζευγμένα υποσυστήματα
(-) H μοντελοποίηση του ροϊκού πεδίου παραμένει ίδια με την προηγούμενη ενοτητα.
Ενώ για την κατασκευή εφαρμόζουμε τις εξισώσεις κίνησεις για τις 3 διευθύνσεις (-) σε ένα περιστρεφόμενο απειροστό στοιχείο. Μαζί με τις εξισώσεις από την τρισδιάστατη θεωρία της ελαστικότητας παίρνουμε (-) αυτό το σύστημα των μερικών διαφορικών εξισώσεων.
Για την χωρική διακριτοποίηση εφαρμόζουμε (-) την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Επειδή όμως η σχέση αυτή αποτελεί προσεγγιστική εξίσωση, (-) εφαρμόζουμε την μέθοδο του Galerkin η οποία απαιτεί το σφάλμα να είναι κάθετο στον χώρο των συναρτήσεων στάθμισης.
(-) Έτσι καταλήγουμε στην μητρωική μορφή των εξισώσεων της κατασκευής με το διάνυσμα q να περιλαμβάνει όλους τους βαθμούς ελευθερίας της προπέλας.
Παρατηρούμε ότι το μητρώο στιβαρότητας περιλαμβάνει όρους που εξαρτώνται από την περιστροφική ταχύτητα της κατασκευής. Οι όροι αυτοί προκύπτουν από το αναπτυσσόμενο πεδίο της κεντρομόλου δύναμης, λόγο του οποίου έχουμε την εμφάνιση (-) της γυροσκοπικής σκλήρηνσης.

## Slide 14
Numerical Methods
Numerical integration (Gauss – Legendre)
Newmark – Discretization of equations
Co - simulation
2 – way FSI
Spring – based Smoothing
AEROELASTIC ANALYSIS – DEFORMABLE PROPELLER
Internal algorithm’s Iteration for deformable grid
Internal algorithm’s Iteration for structure’s deformation calculation
Notes: Για την επίλυση των ολοκληρωμάτων, (-)εφαρμόζουμε αριθμητική ολοκλήρωση κατά Gauss. (-)Ενώ για την χρονική διακριτοποίηση των εξισώσεων εφαρμόζουμε το σχήμα του Newmark.
(-)(-)Για την επικοινωνία των υποσυστημάτων του ρευστού και της κατασκευής, χρησιμοποιούμε την μέθοδο spring based smoothing

## Slide 15
Discretization
Num. of Nodes |  | Orthogonality | Min = 0.24
Num. Of elements |  | Aspect Ratio | Max = 6.4
 |  | Skewness | Max = 0.75
Num. of Nodes |  | Orthogonality | Min = 0.24
Num. Of elements |  | Aspect Ratio | Max = 6.4
 |  | Skewness | Max = 0.75
Eigenvectors – Campbell diagram
AEROELASTIC ANALYSIS – DEFORMABLE PROPELLER
Diagram
Normalized frequency
Notes: Διακριτοποιούμε την κατασκευή μας με γραμμικά τετράεδρα. Επιλέγουμε μεγαλύτερη πύκνωση στις ακμές των πτερυγίων.
(-) στον πίνακα αυτό παρουσιάζονται οι διαστάσεις και οι δείκτες ποιότητας του πλέγματος.
(-) Για τον προσδιορισμό των ασφαλών περιοχών λειτουργίας, κατασκευάζουμε το διάγραμμα Campbell (-) .
Στο διάγραμμα βλέπουμε για ένα εύρος περιστροφικών ταχυτήτων, τις ιδιοσυχνότητες των τεσσάρων πρώτων ελαστικών ιδιομορφών αλλά και τις αρμονικές συνιστώσες των φορτίων για την προπέλα. Στα σημεία τομής αυτών των 2, υπάρχει ο κίνδυνος συντονισμού.
Για τις δικές μας τωρα συνθήκες προσομοίωσης με διακεκκομένη γράμμη, βλέπουμε ότι η 2P συνιστώσα πλησιάζει αρκετά στον συντονισμό με την 1η ιδιομορφή, εκεί επομένως περιμένουμε να δούμε μεγάλα πλάτη ταλάντωσης.
(-)Παρουσιάζουμε επιπλέον τις 4 πρώτες ελαστικές ιδιομορφές, όπου βλέπουμε ότι στην 1η 2η και 4η έχουμε κάμψη κάθετα στο επίπεδο περιστροφής, ενώ στην 3η έχουμε κάμψη επάνω στο επίπεδο αυτό.

## Slide 16
Aerodynamic load response
Structure’s response
Full field convergence
rotations for steady state
AEROELASTIC ANALYSIS – DEFORMABLE PROPELLER
Maximum displacement in 3 directions
Displacement for LE and r = 0.75 R
Displacement for LE and r = 0.75 R
Response - Set 3
Response - Set 3
Response - Set 4
Response - Set 4
Notes: Η ΄παραμορφωσιμότητα της κατασκευής εισάγεται αφού η λύση του ροϊκού πεδίου (-) έχει συγκλίνει πλήρως. Επιτυγχάνουμε (-) την μόνιμη κατάσταση μετά από 8 περιστροφές για την προπέλα.
(-) Στο σχήμα αυτό παρουσιάζουμε τις απορκίσεις των ροπών στον άξονα περιστροφής και κάθετα σε αυτόν. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των διαγραμμάτων αλλά η περιοδικότητα των φορτίων παραμένει ίδια.
(-) Για την αεροελαστική απόκριση της κατασκευής, βλέπουμε αριχκά την μέγιστη μετατόπιση και την μόνιμη κατάσταση του συστήματος. Τα μεγάλα εύρη στην αρχή των διαγραμμάτων οφείλονται στην έναρξη εφαρμογής της κεντρομόλου δύναμης.
(-) Στα από κάτω διαγράμματα βλέπουμε τις αποκρίσεις για σημείο στο leading edge όπου εκεί εμφανίζονται οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις. Επίσης φαίνεται τόσο η περιοδικότητα όσο και η τάξη μεγέθους. Αυξανόμενων των φορτίων αυξάνονται και οι τιμές των μετατοπίσεων.

## Slide 17
Structural response
AEROELASTIC ANALYSIS – DEFORMABLE PROPELLER
Notes: Εδώ πέρα βλέπουμε τις αποκρίσεις των μετατοπίσεων για το σύστημα αλληλεπίδρασης και το σύστημα χωρίς τις αεροδυναμικές δυνάμεις. Με την εισαγωγή των αεροδυναμικών δυνάμεων επιτυγχάνουμε την μόνιμη κατάσταση ταχύτερα λόγο της αεροδυναμικής απόσβεσης που εισάγεται, αλλά οι δυνάμεις αυτές λειτουργούν ως πηγή διέγερσης. Έτσι καταλήγουμε σε σταθερή ταλάντωση.
Ενώ χωρίς τα φορτία αυτά καταλήγουμε σε μια σταθερή τιμή.
(-) Επιπλέον παρατηρούμε τα διαγράμματα για τις ισοδύναμες τάσεις von mises, όπου οι τάξεις μεγέθους είναι αντίστοιχες του μεγέθους των αναπυσσόμενων φορτίων.(-) Στα δεξιά βλέπουμε υπό κλίμακα, για το ένα πτερύγιο της προπέλας, τις μετατοπίσεις και τα μεγέθη των ισοδύναμων τάσεων.

## Slide 18
Comparison FSI - CFD
Value set | 1o |  | 2o |  | 3o |  | 4o | 
Model | CFD | FSI | CFD | FSI | CFD | FSI | CFD | FSI
Load | Mz | Mz | Mz | Mz | Mz | Mz | Mz | Mz
Component |  |  |  |  |  |  |  | 
0P | 37.1 | 41.9 | 34.9 | 14 | 77.8 | 16.7 | 77.8 | 7.97
1P | 5.25 | 2 | 6 | 0.75 | 10.3 | 5.3 | 10.3 | 1.3
2P | 53.6 | 54.8 | 62 | 59.3 | 99.7 | 90 | 99.7 | 101
3P | 5.7 | 0.21 | 1 | 0.0057 | 10 | 0.25 | 10 | 0.33
Position Reduction
AEROELASTIC ANALYSIS – DEFORMABLE PROPELLER
Notes: Συγκρίνοντας τα διαφορετικά μοντέλα, βλέπουμε ότι στην CFD ανάλυση υπολογίζονται μεγαλύτερα πλάτη για τα φορτία. Συγκεκριμένα με το κίτρινο χρώμα στο αεροελαστικό πρόβλημα τα πλάτη ταλάντωσης για την στατική ΄φόρτιση 0P προκύπτουν πολύ μικρότερα. Η παραμόρφωση της κατασκευής οδηγεί σε μια πιο ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων και έτσι σε μικρότερες ροπές , επιπλέον λειτουργεί ως μια μορφή απορρόφησης ενέργειας για τα φορτία.
Οι 2P συνιστώσες που είναι και οι σημαντικότερες διατηρούν την τάξη μεγέθους τους.
(-) Στα διαγράμματα βλέπουμε τις κατανομές του συντελεστή πίεσης σε επιλεγμένες διατομές των πτερυγίων, για τα 2 διαφορετικά μοντέλα. Η μικρή μείωση των συντελεστών για το αεροελαστικό πρόβλημα οφείλεται στην μεταβολή της γωνίας Pitch Λόγο παραμόρφωσης.(-) όπου με βάση τους υπολογισμούς έχουμε μείωση κατά 0.21 μοίρες.

## Slide 19
Whirl Flutter Mechanism
Dynamic Aeroelastic phenomenon
Degrees of freedom: θ (pitch), ψ (Yaw)
Whirl Flutter
Derivation of the system’s equations
Lagrange
Strip Theory
Equations In a matrix form
PARAMETRIC STABILITY ANALYSIS «WHIRL FLUTTER»
Notes: Στο τελευταίο κομμάτι διεξάγουμε μια παραμετρική μελέτη(-) για το δυναμικό αεροελαστικό φαινόμενο του Whirl Flutter το οποίο οφείλεται στην ελαστική έδραση του κινητήρα πάνω στην πτέρυγα του αεροσκάφους. (-) Εξαιτίας της έδρασης, έχουμε την εμφάνιση 2 επιπλέων βαθμών ελευθερίας. Λόγο της γυροσκοπικής μετάπτωσης, αναπτύσσονται(-) επιπλέων ροπές στους άξονες του επιπέδου περιστροφής, η οποίες οδηγούν στην σύζευξη των κινήσεων στους καινούργιους βαθμούς ελευθερίας, με αποτέλεσμα να έχουμε την χαρακτηριστική ελειπτική κίνηση(-). Αν η κίνηση δεν μπορέσει να αποσβεσθεί από τα χαρακτηριστικά του συστήματος,, οδηγούμαστε στην αστάθεια το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μεγάλα πλάτη ταλάντωσης και κίνδυνο της ακεραιότητας της κατασκευής.
(-)Για την κατάστρωση των εξισώσεων του συστήματος, εφαρμόζουμε τις εξισώσεις του Lagrange(-), ενώ για τις εκφράσεις των αεροδυναμικών δυνάμεων και ροπών εφαρμόζουμε(-) την Θεωρία Strip Theory. (-)Τελικά καταλήγουμε σε ένα σύστημα 2 εξιώσεων με μη συμμετρικά μητρώα. Για την παραγωγή των διαγραμμάτων για τα όρια ευστάθειας και την απόκριση του συστήματος, εφαρμόζουμε την μέθοδο ανάλυσης ιδιομορφών.

## Slide 20
Diagrams Stable/Unstable
Rotational speed | 
Propeller’s distance | 
Viscosity coefficient Pitch | 
Viscosity coefficient Yaw | 
Rotational speed | 
Propeller’s distance | 
Viscosity coefficient Pitch | 
Viscosity coefficient Yaw | 
S
PARAMETRIC STABILITY ANALYSIS «WHIRL FLUTTER»
For different C [Nm s rad^(-1)]
Notes: Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι συντελεστές που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των διαγραμμάτων. Οι άξονες των διαγραμμάτων είναι εκφρασμένοι ως προς τις ανεξάρτητες ιδιοσυχνότητες των 2 βαθμών ελευθερίας (-) (-) .
(-) Στο διάγραμμα αυτό διακρίνουμε τις περιοχές ευστάθειας, αστάθειας whirl flutter και αστάθειας Static Divergence. Η διαφορά των 2 τελευταίων είναι ότι για τον ελλειπτικό στροβιλισμό έχουμε ταλάντωση με αυξανόμενα πλάτη ενώ για την στατική απόκλιση έχουμε τουλάχιστον για έναν από τους 2 βαθμούς ελευθερίας, αυξανόμενο με τον χρόνο πλάτος χωρίς ταλάντωση. (-) Παραητρούμε ότι για αυξανόμενη ταχύτητα αεροσκάφους ή μείωση της περιστροφικής ταχύητας έχουμε, λόγο μεγαλύτερων φορτίων, μείωση της περιοχής ευστάθειας για την προπέλα. (-) Για συμμετρική στιβαρότητα μπορούμε να δούμε ότι έχουμε την κρισιμότερη κατάσταση για το whirl flutter.
(-) Αντίστοιχα μείωση του συντελεστή απόσβεσης στην έδραση έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της περιοχής ευστάθειας.

## Slide 21
Stable Operation Area
Operation Area Whirl Flutter
Response plots
PARAMETRIC STABILITY ANALYSIS «WHIRL FLUTTER»
Notes: Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την σημασία των διαφορετικών περιοχών, παρουσιάζουμε την τροχιά της πλήμνης της προπέλας, επάνω στο επίπεδο περιστροφής για λειτουργία σε διαφορετικές περιοχές ευστάθειας/αστάθειας.(-) (-) Για την παραγωγή των διαγραμμάτων είσάγουμε μια μικρή διαταραχή ως προς τον έναν εκ των δύο βαθμών ελευθερίας, και παρατηρούμε αν το σύστημα καταφέρει να αποσβέσει την διαταραχή αυτή. Για το διάγραμμα στα αριστερά βλέπουμε ότι η πλύμνη κινήτε προς το σημείο ισορροπίας στο κέντρο. Ενώ στο διάγραμμα στα δεξιά, για μικρότερες στιβαρότητες στην έδραση, η προπέλα εκτελεί την χαρακτηριστική ελειπτική κίνηση με αυξανόμενο πλάτη ταλάντωσης.

## Slide 22
PARAMETRIC STABILITY ANALYSIS «WHIRL FLUTTER»
Neutral Stable Operation Area
Operation Area Static Divergence
Response plots
Notes: Για την κατάσταση (-) Οριακής ευστάθειας στο αριστερά διάγραμμα βλέπουμε ότι εκτελείται μια περίπλοκη ελειπτική κίνηση γύρο από το σημείο ισορροπίας στο 0,0 χωρίς να έχουμε περαιτέρω αύξηση των ταλαντώσεων.
(-)Για την περιοχή της στατικής απόκλισης έχουμε ως προς τον ένα βαθμό ελευθερίας συνεχή αύξηση του πλάτους χωρίς να εκτελείτε ταλάντωση. Γενικά για τις 4 καταστάσεις που παρουσιάσαμε, μπορούμε να πούμε ότι η μορφή των διαγραμμάτων αλλά και η ταχύτητα αύξησης των ταλαντώσεων έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις παραμέτρους προσομοίωσης.

## Slide 23
CONCLUSIONS
LARGE COMPUTATIONAL COST
IMPORTANCE OF DYNAMIC LOADING ON A STRUCTURE
GYROSCOPIC STIFFENING
DIFFERENCES BETWEEN CFD - FSI
IMPORTANCE OF DYNAMIC INSTABILITES
Notes: Κλείνοντας την παρουσίαση, μπορούμε να πούμε
ότι για μοντελοποιήσεις αλληλεπίδρασης οι χρόνοι επίλυσης μπορούν να γίνουν απαγορευτικοί.
Επιπλέον Διαπιστώσαμε ότι η δυναμική φύση των φορτίσεων θα πρέπει να μελετάτε.
Ακόμα Για την σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών λειτουργίας αλλά και πρόβλεψη της συμπεριφοράς της κατασκευής απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη το φαινόμενο της γυροσκοπικής σκλήρυνσης.
Σχετικά με τα διαφορετικά μοντέλα, το ακριβέστερο αεροελαστικό σύστημα είναι απαραίτητο να μελετάται σε εφαρμογές αεροπλοϊας για τον ακριβής υπολογισμό της λύσης.
Και τέλος παρατηρήσαμε τα μεγάλα εύρη και την καταστροφική συμπεριφορά που μπορούν να προκαλέσουν τα φαινόμενα αστάθειας.

## Slide 24
LITERATURE
Σ. Νατσιάβας, Εφαρμοσμένη Δυναμική, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ, 1999. Σ. Νατσιάβας, Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ, 2001. O.A.Bauchau, Flexible Multibody Dynamics, New York: Springer, 2011. R. Bielawa, Rotary Wing Structural Dynamics and Aeroelasticity, 2nd edition, Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. J. Cercrdle, Whirl Flutter of Turboprop Aircraft Structures, Cambridge: ELSEVIER, 2015. G. Alvin Pierce, Dewey H. Hodges, Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, 2nd edition, New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2011
Notes: Εδώ περα παρουσιάζουμε κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία

## Slide 25
THANK YOU FOR YOUT TIME AND ATTENTION !
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Faculty of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Laboratory of MACHINE DYNAMICS
Notes: Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει.